Таблица соответствия зернистостей абразивных материалов

в стандарте ГОСТ и FEPA*

| Размер зерна по ГОСТ 3647-80 (справочный) | Стандарт FEPA P** |
| --- | --- |
| 100 | P20 |
| 80 | P24 |
| 63 | P30 |
| 50 | P36 |
| 40 | P40 |
| 32 | P50 |
| 25 | P60 |
| 20 | - |
| 16 | P80 |
| 12 | P100 |
| 10 | P120 |
| 8 | P150 |
| 6 | P180 |
| 5 | P220 |
| 4 | P320, P360 |
| ***М63 | P240, P280 |
| М50 | P320, P360 |
| М40 | P400, P500 |
| М28 | P600, P800 |
| М20 | P1000, P1200 |
| М14 | P1500 |
| М10 | P2000 |
| М7 | P2500 |

* FEPA – это европейский стандарт зернистости.

**Р -  обозначает размер зернистости по FEPA.

***М - микрошлифпорошок (шлифшкурка микронка).

Чем более высокий номер зернистости (Р) имеет шлифовальный материал, тем более мелкое зерно используетсяприегоизготовлении.

В стандарте FEPA размер зерна определяется количеством ячеек на 1 дюйм2 (25,4 мм2) в сите, через которое просеивается зерно.

В случае с микрозёрнами количество ячеек является теоретическим.